## Slide 1: Grupo SIM
Módulo II – Projeto 😉👍

## Slide 2: Módulo II
Tradução de Endereços de Rede (NAT)
Endereços IPv6
  Padrão IPv6
  Redes
  Implantação
Aplicação ao projeto

## Slide 3: Módulo II - Sumário

## Slide 4: NAT
Network address translation
É, isso aí!

## Slide 5: O que é o NAT?
É o processo de mudança de endereços de IP e portas de redes privadas para endereços de IP e portas públicas

## Slide 6: Como é feita essa tradução?
Existe uma tabela, conhecida como a Tabela NAT, que realiza as traduções

## Slide 7: Técnicas de NAT
Static NAT
Dynamic NAT
PAT/Overload

## Slide 8: Static NAT
A Tradução é feita para endereços públicos estáticos
Na prática, para cada IP Privado teremos um IP Público estático

## Slide 9: Dynamic NAT
O NAT dinâmico utiliza uma range de Endereços IP público liberados para o seu roteador
É uma forma muito cara, pois utiliza mais de um IPv4 público

## Slide 10: Port Address Translation (PAT/Overload)
Caracterizado pela dinamização de portas de protocolos da camada 4 (Camada de Transporte)
Permitem que por apenas 1 endereço IP público possa traduzir inúmeros endereços privados
Diminuí substancialmente o número de endereços IP públicos se comparado a outros tipos de NAT

## Slide 11: PAT/OVERLOAD
ENDEREÇOS PRIVADOS:
  10.0.0.100
  10.0.0.101
  10.0.0.102
ENDEREÇO PÚBLICO:
  155.4.12.1

## Slide 12: Endereços IPv6
Só pra complicar ainda mais nossa vida

## Slide 13: O que é o IPv666?
IPv6 é uma nova forma de endereço de rede que segue o protocolo IP
Formato de cabeçalho com 128 bits; 4x maior que o cabeçalho IPv4
Possibilita que para cada pessoa na terra, possa ter até 48 x 1027
Não há necessidade de NAT, visto que cada dispositivo tem um único endereço
Possibilita que cada dispositivo crie seu próprio endereço IPv6 automaticamente (Padrão EUI-64)

## Slide 14: O que é o IPv666?
Formado por número Hexadecimais
2340:0023:AABA:0A01:0055:5054:9ABC:ABB0
FE80::1A0D:2CFF:FE04:9FB7

## Slide 15: Tipos de Endereços IPv6
Unicast
Anycast
Multicast

## Slide 16: Endereços IPv6 Unicast
Global unicast
  Prefixo 2000::/3
Unique Local
  Prefixo FD00::/8
Link local
  Prefixo FE80::/10

## Slide 17: Tá, mas como que cada IPv6 é único no mundo?
IPv6 de links locais são baseados no Endereço Físico (MAC Address) de cada dispositivo
Padrão EUI-64
Esse padrão transforma o nosso Endereço Físico na IDentificação de interface (Interface ID) que faz parte do campo de Endereço do IPv6
Como é feito isso? Vê aqui: study-ccna.com/ipv6-interface-identifier/

## Slide 18: Aplicação ao Projeto
Já acabou Steffano?

## Slide 19: Aplicação ao Projeto - Sumário

## Slide 20: Configurando o NAT/PAT/Overload
Para configurarmos o nosso NAT, vamos seguir os seguintes tópicos:
Configurar a interface externa do Roteador
Criar uma lista de acesso para quem irá usar o NAT
Configurar a tabela NAT no Roteador

## Slide 21: Configurando a interface externa do roteador
É necessário identificar e configurar a interface que está conectada ao mundo externo
Em nosso projeto essa interface é a Ethernet 1/0
Nesta interface, iremos configurar o Endereço IP
do roteador de forma dinâmica

## Slide 22: Configurando a interface externa do roteador
Veja:
R1#config t
Entra no modo de configuração do terminal.
R1(config)#int e1/0
Entra no modo de configuração da interface externa.
R1(config-if)#ip address dhcp
Configura o endereço de IP público para um DHCP, ou seja o roteador irá procurar um endereço público válido.
R1(config-if)#no shutdown
Habilita a interface para a operação

## Slide 23: Configurando a interface externa do roteador
Para verificar se a interface foi configurada corretamente utilizaremos o comando show ip interface brief:

## Slide 24: Criando uma lista de acesso para acesso ao NAT
Para que possamos criar nosso NAT, o Roteador precisa identificar uma lista de endereços que devem ser configurados
Para isso é criado uma access-list e em seguida inserido o range dos endereços privados que irão utilizar o NAT
Em nosso caso, não necessidade de sermos restritivos em nossa lista
Então iremos adicionar todos os endereços privados possíveis

## Slide 25: Criando uma lista de acesso para acesso ao NAT
Podemos criar nossa lista de acesso pelo comando access-list, Veja:
R1#config t
Entra no modo de configuração do terminal.
R1(config-if)#access-list [nº da lista] [permit/deny] [End. da rede] [Wildcard-Mask]
Cria uma lista de acesso.
Número da lista é o identificador de nossa access-list, pode ser um número de 1 – 99. No nosso caso é 1.
Permit/Deny trata-se de se queremos permitir ou não permitir esses endereços que possam ser utilizados
O Endereço da rede se trata do Endereço da rede como um todo
Wildcard-mask é a nossa máscara invertida
R1(config)#end
R1(config)#int [interface]
Interface desejada que irá usar a Access-list.

## Slide 26: Configurar a tabela NAT no Roteador
Para configurarmos a tabela NAT do Roteador precisamos:
  Conhecer nossa interface externa: e1/0
  Conhecer nossa interface interna: f0/0
  Ter uma access-list para permitir os endereços IP:
  Access-list: 1
  Conhecer qual o método de Tradução: PAT/Overload

## Slide 27: Configurando a tabela NAT no Roteador(Parte 1)
Primeiramente devemos dizer qual interface é interna ou externa:
R1#config t
Entra no modo de configuração do terminal
R1(config)#int f0/0
Entra na configuração da interface interna
R1(config-if)#ip nat inside
R1(config)#int e1/0
R1(config-if)#ip nat outside
Configura a interface como interna
Entra na configuração da interface externa
Configura a interface como externa

## Slide 28: Configurando a tabela NAT no Roteador(Parte 2)
Ainda na interface externa, iremos dar mais argumentos:
R1(config-if)#access-list 1 permit [End. IP da rede] [Wildcard-Mask]
Configura a lista de acesso na interface externa
R1(config-if)#exit
R1(config)#ip nat inside source list 1 interface e1/0 overload
Volta para a configuração do terminal
Configura a tabela NAT de acordo com os endereços permitidos pela lista de acesso 1;
Configura a interface e1/0 a utilizar o NAT do tipo overload (PAT).
R1(config)#end

## Slide 29: Verificando a tabela NAT no Roteador
Para visualizar sua tabela NAT, usamos o comando show ip nat translations:
Só é possível observar os Endereços da tabela NAT se houver algum tráfego entre a rede interna com a rede externa
Dica: Tente realizar um ping de um host para endereços IP públicos:
ping 8.8.8.8
ping 1.1.1.1

## Slide 30: Verificando a tabela NAT no Roteador

## Slide 31: Configuração do IPv6
Para configurar o IPv6, precisamos saber de dois argumentos:
Tipo de roteamento: Unicast
Endereço IPv6 Global: 2001:?

## Slide 32: Configurando o roteamento IPv6
Para habilitar os endereços IPv6 no roteador, precisamos dizer qual tipo de roteamento que será utilizado
Nesse caso será um roteamento Unicast
R1#config t
Entra no modo de configuração do terminal
R1#ipv6 unicast-routing
Habilita Endereços IPv6 para Roteamento Unicast

## Slide 33: Configurando os Endereços IPv6 Globais
Para isso é necessário saber o Endereço MAC da interface interna que iremos configurar
Use o comando show arp
Descobrir os Endereços MAC de minhas interfaces

## Slide 34: Configurando os Endereços IPv6 Globais
Para isso é necessário saber o Endereço MAC da interface interna que iremos configurar
Use o comando show arp

## Slide 35: Configurando os Endereços IPv6 Globais
Obtendo os Endereços MAC, iremos transformar em Interface ID
Utiliza-se o padrão EUI-64 para obter a Interface ID
Insere-se o Endereço Global (2001) antes do Interface ID

## Slide 36: Configurando os Endereços IPv6 Globais
Obtendo os Endereços MAC, iremos transformar em Interface ID
Endereço MAC: ca:02:16:d2:00:00
EUI-64: ca:02:16:00:00:d2:00:00
Interface ID: ca02:1600:00d2:0000
Insere-se o Endereço Global (2001) antes do Interface ID
IPv6: 2001:ca02:1600:00d2:0000

## Slide 37: Configurando a interface IPv6
Para configurar a interface interna, só precisamos de nosso endereço IPv6 Global e o restante pode ser calculado pelo Roteador
R1#config t
Entra no modo de configuração do terminal
R1(config)#int f0/0
Entra no modo de configuração da interface interna
R1(config-if)#ipv6 address 2001:ca02:1600:00d2:0000::/64 eui-64
O Endereço IPv6 global, só precisa ser inserido até sua Interface ID, o restante é calculado pelo Roteador
Realiza a configuração do Endereço IPv6 Global para Unicast
R1(config-if)#end

## Slide 38: Verificando a interface IPv6
Para verificar as interfaces IPv6 em nosso roteador, podemos usar o comando show ipv6 interface brief
Para verificar uma interface em específico em nosso roteador, podemos usar o comando show ipv6 interface [identificação da interface]

## Slide 39: Verificando a interface IPv6