## Slide 1: Grupo SIM
Módulo I – Projeto 😉👍

## Slide 2: Módulo I
O projeto
Redes e sub-redes
  Tabela de hosts
  Endereçamento das sub-redes
Redes locais virtuais (VLan)
Endereço de IP dinâmico (DHCP)
Aplicação ao projeto

## Slide 3: Módulo I - Sumário

## Slide 4: O Projeto
O que é necessário para ser feito na 1ªVA?

## Slide 5: Requisitos de avaliação
Tabela ARP sendo construída
Ping entre as máquinas da mesma sub-rede
Ping entre as máquinas de redes diferentes
Traceroute entre máquinas
Rede implementada em IPV4.
Rede implementada em IPV6
Criação das Vlans/VLSM (HowTo)
Configuração do servidor DHCP
Acesso à Internet (NAT)

## Slide 6: Requisitos de avaliação
Tabela ARP sendo construída
Ping entre as máquinas da mesma sub-rede
Ping entre as máquinas de redes diferentes
Traceroute entre máquinas
Rede implementada em IPV4
Rede implementada em IPV6
Criação das Vlans/VLSM (HowTo)
Configuração do servidor DHCP
Acesso à Internet (NAT)

## Slide 7: Projeto da 1º VA

## Slide 8: O que iremos estudar hoje
Endereçamento IPv4
Interfaces de conexão
Redes locais Virtuais (VLan)
IP Dinâmico (DHCP)

## Slide 9: Redes e sub-redes
Mano o que é o 10.1.8.0?
Que danados é 255.255.255.192?

## Slide 10: CALMA! UMA COISA POR VEZ

## Slide 11: Relembrando os Requisitos do projeto
1 sub-rede com 50 hosts para a VLAN 25
1 sub-rede com 100 hosts para a VLAN 35
1 sub-rede com 500 hosts para a rede dos servidores

## Slide 12: Então vamos arrumar!
Quantos Hosts vamos precisar?
Como eles vão ser separados?
Como serão organizados/agrupados?
Como usar o Endereçamento IPv4 para sub-redes?

## Slide 13: Quantos Hosts vamos precisar?
Requisitos do projeto: 650 Hosts:
  500 hosts para o servidor;
  100 hosts para uma Vlan 35;
  50 hosts para uma Vlan 25.
01 + 01 + 01 = 03 sub-redes
Como serão separados?

## Slide 14: Como serão organizados/agrupados?
Temos de ter em vista que Endereços IP possuem 32 bits e são divididos em números binários:
192.168.0.1
11000000.10101000.00000000.00000001

## Slide 15: Como serão organizados/agrupados?
Por meio do tipo de separação VLSM (Variable Length Subnet Mask)
Tá, mas como isso é feito?

## Slide 16: Como serão organizados/agrupados?
E também de como funcionam a separação de redes com endereços IPv4!
Digamos que eu tenha uma rede 192.168.1.0 e máscara 255.255.255.0
Roteador: 192.168.1.1
Cliente 01: 192.168.1.2
Cliente 02: 192.168.1.3
...
Último cliente: 192.168.1.254
Broadcast: 192.168.1.255

## Slide 17: Como serão organizados/agrupados?
Digamos que eu tenha uma rede 192.168.1.0 e máscara 255.255.255.128
Roteador: 192.168.1.1
Cliente 01: 192.168.1.2
Cliente 02: 192.168.1.3
...
Último cliente: 192.168.1.126
Broadcast: 192.168.1.127

## Slide 18: Como serão organizados/agrupados?
Digamos que eu tenha uma rede 192.168.1.0 e máscara 255.255.255.192
Roteador: 192.168.1.1
Cliente 01: 192.168.1.2
Cliente 02: 192.168.1.3
...
Último cliente: 192.168.1.62
Broadcast: 192.168.1.63

## Slide 19: Como serão organizados/agrupados?
Digamos que eu tenha uma rede 192.168.1.0 e máscara 255.255.255.224
Roteador: 192.168.1.1
Cliente 01: 192.168.1.2
Cliente 02: 192.168.1.3
...
Último cliente: 192.168.1.30
Broadcast: 192.168.1.31

## Slide 20: Como serão organizados/agrupados?
Digamos que eu tenha uma rede 192.168.1.0 e máscara 255.255.254.0
Roteador: 192.168.1.1
Cliente 01: 192.168.1.2
Cliente 02: 192.168.1.3
....
Cliente 254: 192.168.1.255
Cliente 255: 192.168.2.0
...
Último cliente: 192.168.2.254
Broadcast: 192.168.2.255

## Slide 21: Por quê isso acontece?

## Slide 22: Observando a rede e a máscara em binário
192.168.0.0
11000000.10101000.00000000.00000000
192.168.0.1
11000000.10101000.00000000.00000001
11000000.10101000.00000000.00000010
...
11000000.10101000.00000000.11111101
11000000.10101000.00000000.11111111
255.255.255.0
11111111.11111111.11111111.00000000

## Slide 23: Logo...
Para cada sub-rede é necessário um número de hosts que siga a base 2n
2, 4, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2056, ...
Se é 500 hosts... Mais próximo é 512 hosts possíveis
Se é 100 hosts... Mais próximo é 128 hosts possíveis
Se é 50 hosts... Mais próximo é 64 hosts possíveis

## Slide 24: Redes Locais Virtuais (VLan)

## Slide 25: O que são as VLANs?
Nada mais é do que uma rede local virtual, geralmente configurada por um Switch ou por um roteador
Configuração geralmente é feita pelas interfaces dos switches e roteadores

## Slide 26: Mas pera lá... O que são essas interfaces?
A interface é o ponto de acesso a rede que estabelece a conexão

## Slide 27: Mas pera lá... O que são essas interfaces?
A interface é o ponto de acesso a rede que estabelece a conexão

## Slide 28: Mas pera lá... O que são essas interfaces?
A interface é o ponto de acesso a rede que estabelece a conexão
Logo, pode-se entender que cada porta de conexão de um Switch possui uma interface, pois a ideia da interface é ler a informação recebida

## Slide 29: As interfaces em si podem ser de vários tipos
Ethernet
Fast Ethernet
Giga Ethernet
Wi-Fi
...

## Slide 30: Então...
Vlans se tratam de uma interface ou um conjunto de interfaces que fazem parte de uma mesma rede local.
Podem ser um conjunto de hosts/nós que queiram se comunicar entre si.
Exemplos: Quando há a necessidade em um edifício de se separar a rede por andares, pode-se utilizar Vlans para separar as interfaces de rede.

## Slide 31: Adendo...
VLANS podem funcionar em dois modos de acesso:
Vlans de Acesso
Vlans de Trunk

## Slide 32: Observemos:

## Slide 33: Observemos:

## Slide 34: Nosso caso
VLAN 25
VLAN 35

## Slide 35: Exemplificação aplicada no projeto

## Slide 36: VLAN 25
Interfaces:
F1/1
F1/2
...
F1/7

## Slide 37: VLAN 35
Interfaces:
F1/8
F1/9
...
F1/15

## Slide 38: Endereço IP Dinâmico (DHCP)
Dê agar cê pÊ

## Slide 39: Nada mais Nada Menos do que apenas um IP variável
A ideia de DHCP é poder configurar os Endereços de IP de forma dinâmica. Ao qual os hosts irão configurar de acordo com o seu ranges
O Conceito de DHCP pode ser estudado nos livros de Redes.
Aqui só iremos tratar das configurações necessárias para o DHCP

## Slide 40: Os Roteadores estabelecem os Hosts Dinâmicos
Em si, nosso roteador irá distribuir os endereços de forma dinâmica e inteligente.
Para isso seria necessário configurar o nosso roteador para distribuir os endereços de acordo com nossa tabela de sub-redes

## Slide 41: Os Roteadores estabelecem os Hosts Dinâmicos
Hosts -> Pools | Endereço de rede | Máscara | Range de IP
Servidor | 10.1.6.0 | 255.255.254.0 | 10.1.6.1 - 10.1.7.254
VLAN 35 | 10.1.8.0 | 255.255.255.128 | 10.1.8.1 - 10.1.8.126
VLAN 25 | 10.1.8.128 | 255.255.255.192 | 10.1.8.129 - 10.1.8.190

## Slide 42: Aplicação ao Projeto
Já acabou jéssica?

## Slide 43: Aplicação ao Projeto - Sumário

## Slide 44: O PROJETO!!!

## Slide 45: Observando a Camada Física
R1 – Corresponde ao Roteador (Camada 3)
ESW1 – Corresponde ao Switch Ethernet Gerenciável
Hub1 – Correspondente a um Hub (é né, um hub mesmo)
Switch1 – Corresponde a um Switch
  Operando apenas na camada 2

## Slide 46: Conexões Locais
Separadas por Vlans:
VLAN 25
  Interfaces f1/1 – 7
  Pode ser Ligada com Hubs e Switch (Podem operar com IEEE 802.1Q)
  Preparada para ter 62 hosts
VLAN 35
  Interfaces f1/8 – 15
  Pode ser Ligada com Hubs e Switch (Podem operar com IEEE 802.1Q)
  Preparada para ter até 126 hosts

## Slide 47: Conexões Locais
Conexão Switch – Roteador
Conexão entre Camada de Enlace e Camada de Rede
Caracterizada por um Trunk de VLANS
  Trunk sob protocolo 802.1Q

## Slide 48: Criando VLANS
As VLANs nesta arquitetura são criadas pelo Switch Gerenciável
Comandos Necessários para o Switch c3745:
ESW1#vlan database – Acesso ao banco de dados deste Switch
ESW1(vlan)#vlan [número da vlan] – Criar a vlan
ESW1(vlan)#exit – sair do banco de dados
ESW1#show vlan-switch – Para ver as vlans configuradas

## Slide 49: Criando VLANS
As VLANs nesta arquitetura são criadas pelo Switch Gerenciável
Comandos Necessários para o Switch c3745:
ESW1#vlan database – Acesso ao banco de dados deste Switch
ESW1(vlan)#vlan [número da vlan] – Criar a vlan
ESW1(vlan)#exit – sair do banco de dados
ESW1#show vlan-switch – Para ver as vlans configuradas

## Slide 50: Criando VLANS

## Slide 51: Gerenciando as Interfaces e portas
Para configurar as portas em suas determinadas Vlans no c3745:
ESW1#config-t – entrada de configuração no terminal DOS
ESW1(config)#int range f1/1 - 7 – Configuração das interfaces no range f1/1 – f1/7
ESW1(config)#switchport mode access – Configuração para Modo Acesso
ESW1(config)#switchport access vlan [nº vlan] – Configura o acesso apenas para a vlan indicada
ESW1(config)#no shutdown – Configura a porta para nunca desligar
ESW1(config)#end – Finaliza Configuração
ESW1#show vlan-switch – Vê as portas que estão conectadas à VLAN

## Slide 52: Gerenciando as Interfaces e portas

## Slide 53: Gerenciando a interface trunk do Switch ao Gerenciador
Para gerenciar a interface trunk no c3745:
ESW1#config-t – entrada de configuração no terminal DOS
ESW1(config)#int f1/0 – Interface ligada ao roteador/trunk
ESW1(config-if)#switchport mode trunk – Muda para o modo trunk
Opcional:
ESW1(config-if)#switchport trunk allowed vlan [nº das vlans separados por vírgulas] – Restringe apenas as vlans que você quer.

## Slide 54: Gerenciando a interface trunk do Switch ao Gerenciador

## Slide 55: Configurando o Roteador para as VLANS
Checklist das configurações do Roteador
  Observar a interface trunk do roteador
  Criar configurações de leitura do trunk com encapsulamento 802.1Q
  Habilitar as interfaces das Vlans

## Slide 56: Configurando o Roteador para as VLANS
Observar a interface trunk do roteador

## Slide 57: Habilitar a interface mestre das Vlans
R1#config t
R1(config)#int f0/0 – interface do Roteador e o Switch
R1(config-if)#no shutdown – Habilitar a interface
R1(config-if)#end

## Slide 58: Criar as configurações de Leitura do Trunk 802.1Q
R1#config t
R1(config)#int f0/0.25 – O .XX indica a interface de uma subredeVLAN
R1(config-subif)#encapsulation dot1Q 25 – Configura o protocolo dot1Q
R1(config-subif)#ip address [end. IP] [Máscara] – Configura o endereço IP do Roteador + Máscara
R1(config-subif)#no shutdown – Habilitar a interface
R1(config-subif)#end
R1#wr – Salva as configurações
R1#show ip interface brief – Mostra as configurações das interfaces

## Slide 59: Configurando o IP Dinâmico
Em nosso projeto é estritamente configurado pelo Roteador (R1)
É configurado pelo formato de pools
Hosts -> Pools | Endereço de rede | Máscara | Range de IP
Servidor | 10.1.6.0 | 255.255.254.0 | 10.1.6.1 - 10.1.7.254
VLAN 35 | 10.1.8.0 | 255.255.255.128 | 10.1.8.1 - 10.1.8.126
VLAN 25 | 10.1.8.128 | 255.255.255.192 | 10.1.8.129 - 10.1.8.190

## Slide 60: Checklist de configurações do Roteador
Inserir as exceções de endereços
Criar as Pools
Configurar as Pools
Verificar o estado das Pools

## Slide 61: Configuração Geral
Caracterizada pelo comando ip dhcp no console/terminal DOS
Você pode visualizar todos os comandos de configuração DHCP com:
R1#config t
Entra no modo de configuração do terminal
R1(config)#ip dhcp ?
Vê todos os comandos de configuração DHCP no formato IPv4

## Slide 62: Inserir as exceções de Endereços
Por quê?
Em nosso range de ip, se faz necessário criar algumas exceções que não podem ser assumidas por hosts/clientes. Ex: End. IP do Roteador na interface
Hosts/Clientes nunca devem assumir o endereço IP do Roteador, do contrário não será possível estabelecer conexão
Se houver necessidade de inserir um endereço de IP estático dentro da nossa sub-rede, se faz necessário inserir esse endereço na exceção do DHCP

## Slide 63: Inserindo as exceções de Endereços
É realizado por meio do comando ip dhcp excluded-address, Veja:
R1#config t
Entra no modo de configuração do terminal
R1(config)#ip dhcp excluded-address [Endereço IP]
Especifica endereços IP que não serão distribuídos de forma dinâmica ou pelo formato DHCP. Ex: Endereços IP estáticos.

## Slide 64: Criar as Pools
Objetivo: Criar uma Pool de endereços + Configurar as Pools de acordo com nossas sub-redes
A ideia é criar uma pool para cada conjunto de hosts:
Pools | Endereço de rede | Máscara | Range de IP
dServidor | 10.1.6.0 | 255.255.254.0 | 10.1.6.1 - 10.1.7.254
dVLAN35 | 10.1.8.0 | 255.255.255.128 | 10.1.8.1 - 10.1.8.126
dVLAN25 | 10.1.8.128 | 255.255.255.192 | 10.1.8.129 - 10.1.8.190

## Slide 65: Criando as Pools
É realizado por meio do comando ip dhcp pool, Veja:
R1#config t
Entra no modo de configuração do terminal
R1(config)#ip dhcp pool [Nome da Pool]
Cria uma pool de Endereços dinâmicos
Entra no modo de configuração de uma nova pool ou de uma existente

## Slide 66: Configurar as Pools
Precisamos configurar as redes que irão fazer parte das Pools
Para isso, é necessário saber qual é a nossa sub-rede para cada Pool
Além disso configurar o Endereço do roteador padrão de cada interface
Pools | Endereço de rede | Máscara | Endereço do Roteador
dServidor | 10.1.6.0 | 255.255.254.0 | 10.1.6.1
dVLAN35 | 10.1.8.0 | 255.255.255.128 | 10.1.8.1
dVLAN25 | 10.1.8.128 | 255.255.255.192 | 10.1.8.129

## Slide 67: Configurando as Pools (Configurando a rede)
É realizado por meio do comando network no modo de configuração da Pool DHCP, Veja:
R1#config t
Entra no modo de configuração do terminal
R1(config)#ip dhcp pool [Nome da Pool]
Entra no modo de configuração de uma nova pool ou de uma existente
R1(config-dhcp)#network [Endereço IP da rede] [Máscara da rede]
Define os endereços ip dinâmico das sub-redes

## Slide 68: Configurando as Pools (Configurando o gateway)
É realizado por meio do comando default-router no modo de configuração da Pool DHCP, Veja:
R1#config t
Entra no modo de configuração do terminal
R1(config)#ip dhcp pool [Nome da Pool]
Entra no modo de configuração de uma nova pool ou de uma existente
R1(config-dhcp)#default-router [Endereço IP do roteador]
Define o endereço ip do roteador padrão que irá distribuir os endereços dinâmicos
R1(config-dhcp)#end
Finaliza as configurações do DHCP

## Slide 69: Verificando o Estado das Pools
Segue o padrão do comando show ip dhcp
R1#show ip dhcp pool
Mostra todos os detalhes de todas as pools
R1#show ip dhcp binding
Vê todos os Endereços IP dinâmicos conectado a rede

## Slide 70: Verificando o Estado das Pools